TURBIDYMETRIA

Temat: Oznaczanie stężenia białka surowicy krwi metodą turbidymetryczną, stosunki molowe reagentów, trwałość kompleksów

Cel ćwiczenia - określenie stężenia białka metodą turbidymetryczną; wyznaczenie

stosunków molowych reagentów metodą Joba; określenie trwałości

kompleksu metodą Schaeppi-Treadwella;

Podstawą oznaczeń nefelometrycznych i turbidymetrycznych jest fizyczna niejednorodność próbki przejawiająca się występowaniem opalescencji lub zmętnienia. Za pomocą tych metod oznacza się stężenie substancji tworzących roztwory koloidowe o średnicy cząsteczek rzędu 1-100 nm i zawiesin, których wymiary cząstek przekraczają 100 nm.

Podstawą turbidymetrii jest pomiar natężenia zmętnienia  (turbidancji Tb).

Kompleksy nierozpuszczalne wykazują selektywną turbidancję w zakresie widzialnym. Właściwość ta umożliwia wyznaczanie ich składu przy wykorzystaniu m.in. metody zmian ciągłych.

W metodzie zmian ciągłych Joba mierzy się turbidancję serii roztworów o zmiennych stężeniach molowych obu składników, lecz o jednakowym stężeniu sumarycznym i jednakowej objętości.

Tb

L

Tb*

M

M*

0,0       0,2          0,4      0,6        0,8      1,0    stężenie I roztworu

1,0        0,8          0,6      0,4        0,2      0,0     stężenie II roztworu

Wykorzystując krzywe Joba można obliczyć stałe trwałości kompleksów metodą Schaeppi-Treadwella.

- Stałe te wyznacza się z jednego punktu krzywej.

- Punkt L wyznaczono przez ekstrapolację obu dolnych odcinków krzywej do punktu przecięcia.

- Odpowiada on wyznaczonej graficznie turbidancji Tb*, podczas gdy M* odpowiada maksymalnej turbidancji kompleksu wyznaczonej eksperymentalnie.

- Stałe trwałości wyznacza się ze wzorów:

c x  (2                           Tb* - M*

### K =                              ( =

1 - (                                Tb*

gdzie: c – teoretyczne stężenie kompleksu odpowiadające punktowi M

Tb* - turbidancja wyznaczona graficznie

M* – turbidancja wyznaczona eksperymentalnie

Im stała trwałości posiada mniejszą wartość liczbową, tym kompleks jest mniej trwały.

Ćwiczenie 1. Oznaczanie białka surowicy krwi metodą

turbidymetryczną

Białka wytrąca się z roztworu mieszaniną kwasu sulfosalicylowego i siarczanu (VI) sodu.  Związki towarzyszące białkom nie mają wpływu na wynik pomiaru.

Aparatura

Spektrofotometr VIS SP-830 PLUS

### Odczynniki

- Odczynnik strącający (5% kwas sulfosalicylowy w 7% bezwodnym siarczanie (VI) sodu)

- 0,15 mol/l roztwór NaCl

- Podstawowy roztwór albuminy – 5 mg/ml w 0,15 mol/l roztworze NaCl

Oznaczanie stężenia albuminy w oparciu o wykres kalibracyjny i współczynnik kalibracji

- Sporządzić roztwory wzorcowe albuminy:

- Do 6 ponumerowanych probówek odmierzyć: 0,1; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 i 1 ml roztworu podstawowego i uzupełnić do 1 ml 0,15 mol/l roztworem NaCl. Otrzymuje się roztwory wzorcowe albuminy o stężeniu 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0  i 5,0 mg/ml.

- Do nowych 6 probówek) odpipetować po 0,5 ml wzorcowych roztworów albuminy,  do 7 probówki 0,5 ml roztworu badanego (zadanie), do 8 probówki 0,5 ml roztworu surowicy krwi

- Do 9 probówki odmierzyć 0,5 ml 0,15 mol/l roztworu NaCl (próba kontrolna)

- Do wszystkich (9 probówek) dodać po 3,5 ml odczynnika strącającego. Próby dokładnie wymieszać.

- Po 5 minutach odczytać absorbancję/turbidancję przy długości fali 450 nm wobec próby kontrolnej, za każdym razem mieszając próbę.

- Wyniki zestawić w tabeli [stężenie – turbidancja] i sporządzić wykres zależności turbidancji od stężenia.

- Zamieścić legendę wykresu kalibracyjnego.

- Obliczyć współczynnik kalibracji dla poszczególnych roztworów albuminy korzystając ze wzoru:

F = c/Tb

- Obliczyć średnią wartość współczynnika kalibracji.

- Z wykresu kalibracyjnego odczytać stężenie próby badanej (zadanie) i stężenie roztworu białka surowicy krwi

- Obliczyć również stężenie albuminy w próbie badanej i białka w surowicy krwi korzystając ze współczynnika kalibracji.

c = Tb x F

- Obliczyć błąd bezwzględny i błąd względny pomiaru próby badanej

Błąd bezwzględny ((x) - bezwzględna wartość różnicy między wartością rzeczywistą  (x) a wartością otrzymanego wyniku (xi).

(x = (x – xi (

Błąd względny ((x wzgl.), wyraża stosunek wielkości błędu bezwzględnego ((x) do mierzonej wartości prawdziwej (x).

(x

(x wzgl =                 x 100%

x

Błąd względny jest wartością niemianowaną. Wyrażony w procentach ułatwia porównanie wielkości błędów pomiędzy sobą.

Ćwiczenie 2. Wyznaczenie stosunków molowych

reagentów metodą  zmian ciągłych Joba

Aparatura

Spektrofotometr VIS SP-830 PLUS

Odczynniki

- 0,1 mmol/l roztwór heparyny

- 0,1 mmol/l roztwór protaminy

- H20 destylowana

Przygotowanie roztworów:

- heparyny

| Nr probówki | Heparyna, ml | H20 dest, ml | Stężenie heparyny, mmol/l |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1,0 | 0,0 |
| 2 | 0,1 | 0,9 | 0,01 |
| 3 | 0,2 | 0,8 | 0,02 |
| 4 | 0,3 | 0,7 | 0,03 |
| 5 | 0,4 | 0,6 | 0,04 |
| 6 | 0,5 | 0,5 | 0,05 |
| 7 | 0,6 | 0,4 | 0,06 |
| 8 | 0,7 | 0,3 | 0,07 |
| 9 | 0,8 | 0,2 | 0,08 |
| 10 | 0,9 | 0,1 | 0,09 |
| 11 | 1,0 | 0 | 0,1 |

- protaminy

| Nr probówki | H20 dest, ml | Protamina, ml | Stężenie protaminy, mmol/l |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1,0 | 0,1 |
| 2 | 0,1 | 0,9 | 0,09 |
| 3 | 0,2 | 0,8 | 0,08 |
| 4 | 0,3 | 0,7 | 0,07 |
| 5 | 0,4 | 0,6 | 0,06 |
| 6 | 0,5 | 0,5 | 0,05 |
| 7 | 0,6 | 0,4 | 0,04 |
| 8 | 0,7 | 0,3 | 0,03 |
| 9 | 0,8 | 0,2 | 0,02 |
| 10 | 0,9 | 0,1 | 0,01 |
| 11 | 1,0 | 0 | 0,0 |

- zmieszać zawartość probówek: 1 z 1; 2 z 2; 3 z 3 itd.

- po zmieszaniu roztworów odczytać absorbancję/turbidancję przy długości fali 450 nm, zerując aparat na wodę destylowaną.

Opracowanie wyników

- Wyniki zestawić w tabeli

| Stężenie reagentów heparyna/protamina | Turbidancja, 450 nm |
| --- | --- |
| 0,0/0,1 |  |
| 0,01/0,09 |  |
| 0,02/0,08 |  |
| 0,03/0,07 |  |
| 0,04/0,06 |  |
| 0,05/0,05 |  |
| 0,06/0,04 |  |
| 0,07/0,03 |  |
| 0,08/0,02 |  |
| 0,09/0,01 |  |
| 0,1/0,0 |  |

- Sporządzić wykres zależności turbidancji od stężenia reagentów.

- Wyciągnąć wniosek – przy jakim stosunku molowym powstaje największa ilość trudno rozpuszczalnych kompleksów protaminy z heparyną?

- Określić trwałość kompleksów metodą Schaeppi-Tradwella.